# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА АПРЕЛЬ  М-Ц  2022 г.

### г. Старый Оскол

### 2022 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(апрель 2022 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 6 | 0,184 | 0,844 | 1 | 23.04; 07 ч. | штиль | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,007 | 0,022 | 1 | 26.04; 07 ч. | Ю | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 1,2 | 3,9 | 2 | 25.04; 13 ч. | штиль | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,027 | 0,087 | 13 | 19.04; 19 ч. | ВСВ | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,013 | 0,024 | 1 | 22.04; 19 ч. | С | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 0 | 0,009 | 0,036 | 1 | 08.04; 13 ч. | ЮВ | 0,01 | 0,05 |

В апреле месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере г. Старый Оскол содержание диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.  Содержание взвешенных веществ в г. Старый Оскол в апреле  составило 1,23 ПДКс.с. Было выявлено 6 случаев превышения ПДКм.р. на ПНЗ № 1: 8 апреля в 13 часов при юго-восточном направлении ветра — 1,65 ПДКм.р., 18 апреля в 07 часов при восточном направлении ветра — 1,48 ПДКм.р., 19 апреля в 13 часов при восточном направлении ветра— 0,4 ПДКм.р., 23 апреля в  07 часов при штиле — 1,69 ПДКм.р., 23 апреля в 19 часов при южном направлении ветра   - 1,33ПДКм.р., 25 апреля в 07 часов при северо-западном направлении ветра — 1,03 ПДКм.р.

Приземные среднемесячные концентрации в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022г.  повысились по взвешенным веществам, оксиду углерода и формальдегиду; понизились по диоксиду и оксиду азота; остались на прежнем уровне по диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная температура  воздуха  в  г. Старый Оскол  в  апреле составила 9,9 оС

(N =  7,30С). Сумма выпавших осадков составила 62,8 мм или 170 % от нормы (N =37 мм). В течение месяца преобладали ветры южного направления со средней скоростью 4,5 м/с. В апреле месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, мороси. Замер кислотности производился в 4 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,78 до 7,34. Значения гамма-излучения в апреле месяце на территории г. Старый Оскол изменялись от 11 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание   бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 03.2022 | 0,39 |
|  | 2 | 03.2022 | 0,60 |
|  | 13 | 03.2022 | 0,37 |
| Губкин | 3 | 03.2022 | 0,40 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с незначительным паводком  отобраны пробы воды дважды на  9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах: в конце марта  и начале  апреля.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,9 ПДК, марганец 4,1 ПДК, ХПК 2,1 ПДК ( 7км выше г.Губкин), сульфаты 2,2 ПДК, железо общее  2,5 ПДК  (9 км ниже г.Губкин), азот нитритный 1,7 ПДК, БПК5   3,0 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 28.03.2022г; БПК5   3,0 ПДК ,ХПК 1,9 ПДК,  марганец  3,0 ПДК ( 7км выше г.Губкин), сульфаты 2,0 ПДК, железо общее  2,5 ПДК  (9 км ниже г.Губкин), , медь 2,0 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 06.04.2022г.

р. Оскол.   Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железо общее  2,5 ПДК,  марганец  14,5 ПДК  (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 8,5 ПДК,  сульфаты 1,3 ПДК, медь 2,2 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол),  азот нитритный 2,2 ПДК,  фосфаты 1,8 ПДК, нефтепродукты  1,0 ПДК, БПК5   2,8 ПДК,  ХПК 2,6 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол), отбор 28.03.2022г; кремний 1,2 ПДК, марганец  10,8 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 8,9 ПДК, железо общее  2,5 ПДК, медь 2,4 ПДК, сульфаты 12 ПДК,  ХПК 3,1 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), фосфаты  1,5 ПДК, БПК5   2,9 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол) отбор 06.04.2022г; азот нитритный 2,8 ПДК (8 км ниже п.Волоконовка), отбор 05.04.2022.

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,2 ПДК, железо общее  1,2 ПДК, марганец 7,2 ПДК, нефтепродукты  1,0 ПДК, БПК5   1,1 ПДК, ХПК 2,1 ПДК, отбор 25.03.2022г; сульфаты 1,2 ПДК   медь 1,3 ПДК,  БПК5   1,2 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, отбор 06.04.2022г, (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,5 ПДК  (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 4,8 ПДК, азот нитритный 2,1 ПДК, фосфаты  3,4 ПДК сульфаты 1,7 ПДК,   марганец 3,9 ПДК, ХПК 2,2 ПДК, БПК5 2,4 ПДК (21км ниже г. Белгород), отбор 25.03.2022г; азот нитритный 8,8 ПДК, кремний 1,5 ПДК,   ХПК 2,7 ПДК ( 6 км ниже г.Белгород),азот аммонийный 2,3ПДК,  фосфаты  2,9 ПДК,  сульфаты 1,6 ПДК,  железо общее  1,6 ПДК, медь 1,3 ПДК,  БПК5   2,9 ПДК, (21 км ниже г.Белгород), отбор 06.04.2022г.

р. Болховец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 1,8 ПДК, цинк 1,7ПДК, кремний 1,0 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК, медь 2,2 ПДК, сульфаты 2,5 ПДК,  БПК5 1,4 ПДК,  ХПК 2,0 ПДК, отбор 25.03.2022г;  фосфаты 1,7 ПДК,  медь 8,9 ПДК,  нефтепродукты 1,6 ПДК,  сульфаты 2,3 ПДК, марганец 2,5 ПДК, БПК5 1,6 ПДК, ХПК 2,6 ПДК, отбор 06.04.2022г..(0,5 км выше г.Белгород).

р. Нежеголь.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,2 ПДК, ХПК 1,8 ПДК, БПК5 1,4 ПДК  (16,0 км выше г.Шебекино),  медь 1,1 ПДК (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 24.03.2022г; БПК5 1,5  ПДК, ХПК 1,9 ПДК   (16,0 км выше г.Шебекино),  медь 1,2 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 05.04.2022г.

р. Тихая Сосна.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,6 ПДК (1,0км выше г.Алексеека), медь 1,3 ПДК,  БПК5 1,4 ПДК, ХПК 1,7 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка), отбор 24.03.2022г; азот нитритный 1,2 ПДК,  нефтепродукты 1,4 ПДК, медь 1,7 ПДК (1,0км выше г.Алексеека), сульфаты 1,5 ПДК, БПК5 1,6 ПДК, ХПК 1,8 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка), отбор 05.04.2022г.

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,4 ПДК, фосфаты 1,2 ПДК, медь 1,1 ПДК, нефтепродукты 1,8 ПДК,  БПК5 1,5 ПДК, ХПК 1,5 ПДК   (1,5 км выше г. Короча), отбор 24.03.2022г; сульфаты 1,3 ПДК,  медь 2,5 ПДК, нефтепродукты 1,4 ПДК,  ХПК 1,4 ПДК(1,5 км выше г. Короча),  БПК5 1,6 ПДК (0,2 км ниже г. Короча), отбор 05.04.2022г.

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,6 ПДК, фосфаты 1,5 ПДК, железо общее  1,0 ПДК, медь 1,1 ПДК, сульфаты 1,3 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 1,9 ПДК, отбор 28.03.2022г; азот аммонийный 1,0 ПДК, фосфаты 1,5 ПДК, железо общее  2,2 ПДК, медь 1,7 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК,

БПК5 1,6 ПДК, ХПК 2,3 ПДК ( в чете с.Козинка), отбор 06.04.2022г.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			      		Подлеснюк Л.В.