# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ДЕКАБРЬ  М-Ц  2020 г.

### г. Старый Оскол

### 2021г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(декабрь 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 237 | 0 | 0,13 | 0,3 | 1 | 03.12; 07 час. | ВЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 237 | 0 | 0,007 | 0,029 | 1 | 08.12; 13 час. | В | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 237 | 0 | 0,8 | 3,7 | 1 | 10.12; 19 час. | В | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 237 | 0 | 0,024 | 0,086 | 1 | 10.12; 19 час. | В | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 79 | 0 | 0,011 | 0,023 | 1 | 30.12; 19 час. | ВЮВ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 237 | 0 | 0,008 | 0,023 | 13 | 01.12; 07 час. | ВЮВ | 0,01 | 0,05 |

В декабре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020г.   повысились по взвешенным веществам, незначительно повысились по диоксиду азота и оксиду азота, понизились по формальдегиду; остались на прежнем уровне по оксиду углерода и диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная температура воздуха в г. Старый Оскол в декабре составила - 4,6 оС

(N =  - 4,5 0С). Сумма выпавших осадков составила 17,4 мм или 39 % от нормы (N=45 мм). В течение месяца преобладали ветры восточного направления со средней скоростью 3,4 м/с. В декабре месяце осадки отмечались в виде дождя, мороси, снега и снежных зерен. Замер кислотности производился в 2 пробах. Осадки 14-15 декабря и 25 декабря имели щелочную среду с рН 7,04 и 6,80 соответственно. Значения гамма-излучения в декабре месяце на территории г. Старый Оскол изменялись от 12 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в декабре отбиралась на 8 водных объектах, в 8 пунктах, в 17 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 5,0 ПДК, медь 1,0 ПДК, ХПК 1,3 ПДК.

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 2,9 ПДК, азот нитритный 6,5 ПДК, фосфаты 4,2 ПДК, БПК5 2,1 ПДК (6 км. ниже г. Белгород); кремний 1,4 ПДК, медь 3,8 сульфат 1,7 ПДК, ХПК 2,8 ПДК  ( 21 км ниже г.Белгород).

р. Болховец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,1 ПДК, кремний 1,3 ПДК, нефтепродукты 1,4 ПДК,   ХПК 1,2 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК .

р. Нежеголь.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот амонийный 1,2 ПДК, кремний 1,4 ПДК (16 км выше г.Шебекино), азот нитритный 1,6 ПДК, ХПК 1,1 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК (10,6 км ниже г.Шебекино).

р. Тихая Сосна.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 3,7 ПДК, фосфаты 1,7 ПДК, кремний 1,1 ПДК  (1,0 км выше г.Алесеевка),  БПК5 1,1 ПДК, ХПК 1,7 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Короча.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,0 ПДК,  ХПК 1,5 ПДК (1,5 км выше г.Короча), кремний 1,3 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК (0,2 км ниже  г.Короча) .

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 2,1 ПДК, железо общее  1,1 ПДК  (9 км ниже г.Губкин),  медь  1,3 ПДК, ХПК 1,5 ПДК,  БПК5 2,3 ПДК (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 4,5 ПДК, медь 1,1 ПДК, ХПК 2,0 ПДК, БПК5 3,8 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитртиный 1,5 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол), кремний 1,1 ПДК, фосфаты 2,6 ПДК (п. Волоконовка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       		Подлеснюк Л.В.