# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ДЕКАБРЬ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(декабрь 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 228 | 0 | 0,117 | 0,37 | 1 | 22.12; 07 час. | ЗСЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 228 | 0 | 0,007 | 0,032 | 1 | 20.12; 19 час. | С | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 228 | 0 | 0,7 | 2,8 | 13 | 28.12; 13 час. | штиль | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 228 | 0 | 0,027 | 0,093 | 13 | 28.12; 13 час. | штиль | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 76 | 0 | 0,012 | 0,029 | 1 | 25.12; 19 час. | З | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 228 | 0 | 0,007 | 0,026 | 13 | 07.12; 13 час. | ЮЮВ | 0,01 | 0,05 |

В декабре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021г.   понизились по взвешенным веществам, диоксиду азота и формальдегиду; остались на прежнем уровне по оксиду углерода, диоксиду серы и оксиду азота.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  декабре составила  - 4,5 оС

(N =  - 4,5 0С). Сумма  выпавших  осадков составила  32,5 мм или 72 % от нормы (N=45 мм). В течение месяца преобладали ветры восточного направления со средней скоростью 4,0 м/с. В декабре месяце осадки отмечались в виде дождя, мороси, снега и снежных зерен. Замер кислотности производился в 5 пробах. Осадки 4-5, 7, 19, 24-25, 31 декабря имели щелочную среду с рН от 6,68 до 7,13. Значения гамма-излучения в декабре месяце на территории г. Старый Оскол изменялись от 11 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ проб атмосферного воздуха на содержание тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 10.21 | 0 | 0,014 | 1,3 | 0 | 0,016 | 0,029 | 0,0072 | 0,44 |
|  | 2 | 10.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | 13 | 10.21 | 0 | 0,020 | 1,9 | 0 | 0,095 | 0,029 | 0,013 | 0,68 |
|  | 1 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  | 2 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 13 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| Губкин | 3 | 10.21 | 0,016 | 0,024 | 2,7 | 0,0036 | 0,13 | 0,026 | 0,0082 | 0,73 |
|  | 3 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в декабре отбиралась на 5 водных объектах, в 4 пунктах, в 10 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный  1,3 ПДК, азот нитритный 1,6 ПДК, сульфаты 1,3 ПДК, кремний  1,1 ПДК, медь 1,7 ПДК, цинк 1,0 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, БПК5 1,1 ПДК (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 8,0 ПДК, азот нитритный 9,1 ПДК, фосфаты 5,2 ПДК, БПК5 3,2 ПДК (6 км. ниже г. Белгород); медь 2,0 ПДК, цинк 1,3 ПДК, марганец  1,3 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК, ХПК 2,9 ПДК ( 21 км ниже г.Белгород).

р. Болховец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  азот нитритный 1,3 ПДК, сульфаты 2,0 ПДК, фосфаты 2,2 ПДК, кремний 1,1 ПДК, железо общее 1,1 ПДК, медь 2,2 ПДК,  нефтепродукты 1,8 ПДК,  ХПК 3,0 ПДК, БПК5 1,2 ПДК (0,5 км выше устья, в черте г.Белгород).

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 1,8 ПДК, ХПК 2,5 ПДК (0,7 км выше г.Губкин), азот нитритный 1,8 ПДК,  медь 1,6 ПДК (1,3 км выше г.Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,3 ПДК, медь 1,7 ПДК, ХПК 2,8 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол),  азот нитритный 1,3 ПДК, БПК5 2,5 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  		             	       	Подлеснюк Л.В.