# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ФЕВРАЛЬ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(февраль 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 207 | 0 | 0,110 | 0,378 | 2 | 15.02; 13ч. | СЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 207 | 0 | 0,006 | 0,027 | 1 | 25.02; 07ч. | ЮЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 207 | 0 | 0,9 | 4,0 | 13 | 13.02; 19ч. | ЮЮЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 207 | 0 | 0,035 | 0,093 | 2 | 19.02; 19ч. | З | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 69 | 0 | 0,011 | 0,021 | 1 | 10.02; 19ч. | В | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 207 | 0 | 0,010 | 0,034 | 1 | 13.02; 13ч. | ЮЮЗ | 0,01 | 0,05 |

В феврале месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере города содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода не превышали ПДК.

Среднемесячная концентрация по формальдегиду составила 1,0 ПДКсс.

Приземные среднемесячные концентрации в феврале 2021г. по сравнению с январем 2021г. понизились по взвешенным веществам, оксиду азота, диоксиду серы; повысились по диоксиду азота и оксиду углерода; остались на прежнем уровне по формальдегиду.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  феврале составила -7,8 оС

(N =  - 8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 50,9 мм или 170 % от нормы (N=30 мм). В течение месяца преобладали ветры  западного направления со средней скоростью 4,4 м/с. В феврале месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, мороси. Замер кислотности производился в 7 пробах. Осадки в феврале имели щелочную среду с рН от 6,88  до 7,15. Значения гамма-излучения в феврале месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 10 до 16 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  бенз(а)пирена

(БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.21г. | 0,07 |
|  | 2 | 01.21г. | 0,19 |
|  | 13 | 01.21г. | 0,27 |
| Губкин | 3 | 01.21г. | 0,15 |

4. Характеритика загрязнения поверхностных вод

Белгородской области

Вода в феврале отбиралась на 8 водных обьектах, в 8 пунктах, в 16 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,4 ПДК,    марганец 7,3 ПДК,  БПК5  3,4 ПДК (0,7 км выше г.Губкин);  азот нитритный 3,9 ПДК, железо общее 2,6 ПДК  (9 км ниже г.Губкин), ХПК 1,2 ПДК, медь 2,1 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец 6,2 ПДК  (3,5 км выше г.Старый Оскол),  азот аммонийный 8,9 ПДК, фосфаты 1,3 ПДК,  железо общее 2,3 ПДК, медь 6,0 ПДК,  ХПК  2,5 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), нефтепродукты 1,2 ПДК, БПК5  3,4 ПДК  (25км ниже г. Старый Оскол), сульфаты 1,0 ПДК (п.Волоконвка).

р. Северский Донец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,2 ПДК,  марганец 1,6 ПДК,  ХПК 1,4 ПДК  ( 7 км выше г.Белгород).

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: БПК5   2,5 ПДК (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 2,0 ПДК,  азот нитритный 9,9 ПДК, фосфаты 1,8 ПДК, кремний 1,0 ПДК, медь 1,6 ПДК, марганец 4,1 ПДК, сульфаты 1,7 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (21км ниже г. Белгород).

р. Болховец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 3,2 ПДК, сульфаты  1,2 ПДК,  марганец 1,0 ПДК, медь 2,1 ПДК,  ХПК 1,9 ПДК ( 0,5 км выше устья в г.Белгород).

р. Нежеголь. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный  9,8 ПДК, ХПК 1,9 ПДК (16 км выше г. Шебекино), азот аммонийный 1,3 ПДК,  медь 1,6 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК,  (10,6 км ниже г. Шебекино).

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  БПК5 1,5 ПДК (1,5 км выше г. Короча), азот нитритный 4,2 ПДК, медь  1,4 ПДК,  ХПК 1,9 ПДК  (0,2 км ниже г. Короча).

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,3 ПДК, азот нитритный 4,5 ПДК, фосфаты 1,0 ПДК,  ХПК 1,7 ПДК,  сульфаты 1,4 ПДК, медь 1,7 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК ( 1,7 км в черте с.Козинка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			               Подлеснюк Л.В.