# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ФЕВРАЛЬ  М-Ц  2022 г.

### г. Старый Оскол

### 2022 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(февраль 2022 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 207 | 1 | 0,160 | 0,509 | 1 | 14.02; 13ч. | ЮЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 207 | 0 | 0,007 | 0,019 | 1 | 15.02; 13ч. | ЗЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 207 | 0 | 1,1 | 3,9 | 13 | 14.02; 07ч. | ЮЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 207 | 0 | 0,031 | 0,083 | 13 | 25.02; 19ч. | В | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 69 | 0 | 0,011 | 0,021 | 1 | 17.02; 19ч. | Ю | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 207 | 0 | 0,007 | 0,019 | 13 | 25.02; 13ч. | В | 0,01 | 0,05 |

В феврале месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере города содержание диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода, формальдегида не превышали ПДК. По взвешенным веществам было зафиксировано превышение ПДКм.р.14 февраля  на ПНЗ № 1 в 13 ч. и составило 1,02 ПДКм.р. при юго-западном направлении ветра.

Приземные среднемесячные концентрации в феврале 2022г. по сравнению с январем 2022г. понизились по оксиду азота; повысились по взвешенным веществам, диоксиду азота, оксиду углерода и формальдегиду; остались на прежнем уровне по диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  феврале составила - 1,5 оС

(N =  - 8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 26,8 мм или 89 % от нормы (N=30 мм). В течение месяца преобладали ветры  южного направления со средней скоростью 4,7 м/с. В феврале месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, мороси. Замер кислотности производился в 2 пробах. Осадки 3-4 февраля имели щелочную среду с рН 7,04; осадки 25-26 февраля  имели нейтральную среду с рН 5,85. Значения гамма-излучения в феврале месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 10 до 16 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  бенз(а)пирена

(БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.22 г. | 0,20 |
|  | 2 | 01.22 г. | 0,34 |
|  | 13 | 01.22 г. | 0,20 |
| Губкин | 3 | 01.22 г. | 0,14 |

4. Характеритика загрязнения поверхностных вод

Белгородской области

Вода в феврале отбиралась на 8 водных обьектах, в 8 пунктах, в 16 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: нефтепродукты 1,2 ПДК,   марганец 8,4 ПДК, ХПК 2,1 ПДК (0,7 км выше г.Губкин);  железо общее 3,5 ПДК      (9 км ниже г.Губкин),  азот нитритный 2,3 ПДК, медь 3,7 ПДК, сульфаты 1,0 ПДК, БПК5   1,8 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р.  Оскол.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 1,8 ПДК, ХПК 2,1 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 8,7 ПДК, фосфаты 1,2 ПДК, железо общее 1,2 ПДК, медь 3,6 ПДК,  нефтепродукты 1,6 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитритный 1,5 ПДК, марганец 8,6 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол).

р.  Северский Донец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,1 ПДК, медь 1,4 ПДК, марганец 15,4 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 2,3 ПДК  (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 2,1 ПДК, фосфаты 3,2 ПДК, медь 2,3 ПДК, БПК5   2,6 ПДК, ХПК 2,4 ПДК (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 5,1 ПДК, марганец 2,5 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК  (21км ниже г. Белгород).

р. Болховец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 2,1 ПДК, кремний 1,2 ПДК, нефтепродукты 2,0 ПДК сульфаты  1,1 ПДК,  марганец 18,1 ПДК, медь 1,3 ПДК,   БПК5 1,4 ПДК, ХПК 2,1 ПДК ( 0,5 км выше устья в г.Белгород).

р. Нежеголь. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,0 ПДК, ХПК 1,7 ПДК,  медь 1,3 ПДК,  БПК5 1,6 ПДК,  нефтепродукты 1,6 ПДК(16 км выше г. Шебекино).

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,7 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 1,1 ПДК (1,5 км выше г. Короча), кремний 1,1 ПДК  (0,2 км ниже г. Короча).

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 1,2 ПДК, кремний 1,0 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК, ХПК 1,9 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, медь 1,3 ПДК, БПК5 1,1 ПДК ( 1,7 км в черте с.Козинка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       	             Подлеснюк Л.В.