# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ИЮНЬ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(июнь 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 225 | 0 | 0,116 | 0,4 | 1 | 28.06;13 ч. | Ю | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 225 | 0 | 0,007 | 0,023 | 1 | 10.06; 13 ч. | ССВ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 225 | 0 | 1,4 | 4,1 | 2 | 24.06; 19 ч. | СВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 225 | 0 | 0,031 | 0,121 | 1 | 10.06; 07 ч. | ЗСЗ | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 75 | 0 | 0,017 | 0,048 | 1 | 10.06; 19 ч. | штиль | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 225 | 5 | 0,019 | 0,057 | 1 | 24.06; 19 ч. | СВ | 0,01 | 0,05 |

В июне месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание формальдегида составило 1,9 ПДКс.с.. Было выявлено 5 случаев превышения макимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду на посту №1 (мкр. Лебединец, 11) от 1,04 ПДКм.р. до 1,14 ПДКм.р.

В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, диоксида и оксида азота не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021г.    повысились по диоксиду серы, оксиду углерода и оксиду азота; понизились по взвешенным веществам и диоксиду азота;  остались на прежнем уровне по формальдегиду.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  июне составила 20,7 оС

(N =  18,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 16,2 мм или 27 % от нормы (N=59 мм). В течение месяца преобладали ветры  восточного направления со средней скоростью  3,5 м/с. В июне месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в 2 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,74 до 7,02. Значения гамма-излучения в июне месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 12 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 04.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | 2 | 04.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | 13 | 04.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Губкин | 3 | 04.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в июне отбиралась на 6 водных объектах, в 6 пунктах, в 13 створах.

р. Северский Донец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,2 ПДК, медь 1,1 ПДК, марганец 1,0 ПДК, ХПК 2,5  ПДК,  ( 7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 2,2 ПДК, азот нитритный  7,4 ПДК,  фосфаты 4,0 ПДК, кремний 1,1 ПДК, медь 1,9 ПДК, марганец 3,0 ПДК, БПК5 3,2 ПДК, ХПК 3,0 ПДК ( 6 км. ниже г. Белгород); сульфаты 1,4 ПДК,  ( 21 км ниже г. Белгород).

р. Болховец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот нитритный 2,8 ПДК,  фосфаты 2,3 ПДК, сульфаты 1,7 ПДК, нефтепродукты 1,2  ПДК, медь 1,8 ПДК,  марганец 1,5 ПДК, кремний 1,1 ПДК,  ХПК 3,2 ПДК, БПК5 1,5 ПДК, (0,5 км выше устья в черте г.Белгород).

р. Тихая Сосна. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот нитритный 1,9 ПДК , сульфаты 1,6 ПДК, ХПК 2,3 ПДК,  БПК5 1,1 ПДК (1 км выше г.Алексеевка),  медь 2,5 ПДК,  (0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Осколец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  марганец 6,2 ПДК, БПК5 2,7 ПДК  (0,7 км выше г. Губкин), азот нитритный 1,1 ПДК, фосфаты 1,6 ПДК,  железо общее 1,4 ПДК, медь 1,7 ПДК ( 9 км выше г.Губкин); сульфаты 2,1 ПДК,  ХПК 3,3 ПДК  (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол.   Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,3 ПДК, железо общее 1,0 ПДК,  медь 2,8 ПДК,  ХПК 3,2 ПДК, (7 км ниже г. Старый Оскол), фосфаты 2,6 ПДК,  марганец 7,4 ПДК, БПК5 2,8 ПДК ( 25 км ниже г. Старый Оскол), азот нитритный 5,4 ПДК,  сульфаты 1,0 ПДК(8,0 км ниже п.Волоконовка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.