# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА МАРТ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(март 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 0 | 0,136 | 0,440 | 2 | 18.04;19 ч. | ССВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,007 | 0,029 | 1 | 16.04; 07 ч. | СЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 0,8 | 4,8 | 13 | 11.04; 19 ч. | В | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,036 | 0,114 | 13 | 20.04; 19 ч. | штиль | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,017 | 0,054 | 1 | 18.04; 19 ч. | ССВ | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 0 | 0,010 | 0,025 | 1 | 01.04; 07 ч. | ССВ | 0,01 | 0,05 |

В марте месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г.   повысились по взвешенным веществам, диоксиду серы, диоксиду и оксиду азота; незначительно понизились по оксиду углерода; остались на прежнем уровне по формальдегиду.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  марте составила  -0,7 оС

(N =  -2,80С). Сумма  выпавших  осадков составила 18,0 мм или 60 % от нормы (N =30 мм). В течение месяца преобладали ветры северного направления со средней скоростью  4,5 м/с. В марте месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, снежных зерен, мороси. Замер кислотности производился в 2 пробах. Осадки имели щелочную среду: 20-21 марта с рН 6,97, 23 марта с рН  6,65.  Значения гамма-излучения в марте месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 10 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКс.с. |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.21 | 0 | 0,014 | 2,3 | 0,0017 | 0,027 | 0,064 | 0,0061 | 0,07 |
|  | 2 | 01.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | 13 | 01.21 | 0 | 0,011 | 1,4 | 0,0032 | 0,033 | 0,083 | 0,016 | 0,27 |
| Губкин | 3 | 01.21 | 0 | 0,011 | 0 | 0,0019 | 0,026 | 0,054 | 0,0078 | 0,15 |
| Старый Оскол | 1 | 02.21 | 0,0031 | 0,053 | 3,1 | 0,0041 | 0,029 | 0,080 | 0,020 | 0,32 |
|  | 2 | 02.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
|  | 13 | 02.21 | 0 | 0,012 | 1,5 | 0,0030 | 0,025 | 0,077 | 0,0066 | 0,13 |
| Губкин | 3 | 02.21 | 0 | 0,015 | 0 | 0,0022 | 0,025 | 0,042 | 0,014 | 0,09 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с незначительным паводком  отобраны пробы воды дважды на  9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах: в начале и середине  марта.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  БПК5   3,0 ПДК, ХПК 2,1 ПДК ( 7км выше г.Губкин), азот аммонийный 3,4 ПДК, медь 3,4 ПДК (9 км ниже г.Губкин), сульфаты 1,8 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 01.03.2021г; сульфаты 1,1 ПДК,  марганец  3,8 ПДК, железо общее  1,5 ПДК ( 7км выше г.Губкин), БПК5   2,5 ПДК  ХПК 2,3 ПДК  (9 км ниже г.Губкин), нефтепродукты 2,8 ПДК, медь 2,5 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 22.03.2021г.

р. Оскол.   Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  БПК5   3,3 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 6,0 ПДК, железо общее 2,0 ПДК, медь 3,6 ПДК,  ХПК  2,3 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитритный 3,2 ПДК  (25км ниже г. Старый Оскол), отбор 01.03.2021г; цинк 2,6 ПДК (8 км ниже п.Волоконовка), отбор 01.03.2021г. Нефтепродукты  3,4 ПДК, марганец  3,0 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 3,3 ПДК, БПК5   1,3 ПДК  ХПК 1,5 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), отбор 22.03.2021г; азот нитритный 1,3 ПДК, медь 2,0 ПДК (8 км ниже п.Волоконовка), отбор 22.03.2021.

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,3 ПДК, БПК5   1,2 ПДК, ХПК 2,2 ПДК, отбор 03.03.2021г;  кремний 1,1 ПДК, медь 3,7 ПДК, марганец 2,4 ПДК,  медь 1,0 ПДК,  БПК5   1,3 ПДК, ХПК 1,1 ПДК, отбор 24.03.2021г, (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,5 ПДК,  БПК5 3,2 ПДК  (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 2,3 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК,   марганец 2,1 ПДК, ХПК 2,7 ПДК (21км ниже г. Белгород), отбор 03.03.2021г;  медь 1,9 ПДК, БПК5 3,4 ПДК, ХПК 1,4 ПДК ( 6 км ниже г.Белгород),азот аммонийный 3,6 ПДК, азот нитритный 1,9 ПДК, фосфаты  2,5 ПДК, кремний 1,1 ПДК, марганец 1,9 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК (21 км ниже г.Белгород), отбор 24.03.2021г.

р. Болховец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот нитритный 1,0 ПДК, цинк 2,5 ПДК, марганец 1,4 ПДК, медь 2,2 ПДК, сульфаты 1,5 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, ХПК 2,2 ПДК, отбор 03.03.2021г; фосфаты 1,0 ПДК, кремний 1,1 ПДК, железо общее 1,0 ПДК,  медь 1,7 ПДК,  нефтепродукты 3,0 ПДК,  сульфаты 1,1 ПДК, марганец 2,5 ПДК, БПК5 1,6 ПДК, ХПК 1,3 ПДК, отбор 24.03.2021г..(0,5 км выше г.Белгород).

р. Нежеголь.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,3 ПДК, железо общее 1,0 ПДК, медь 3,4 ПДК, ХПК 2,3 ПДК (16,0 км выше г.Шебекино),  сульфаты 1,0 ПДК,  БПК5 1,5 ПДК,   (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 01.03.2021г; кремний 1,0 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК  (16,0 км выше г.Шебекино),  медь 1,4 ПДК,  БПК5 1,4  ПДК, ХПК 1,6 ПДК (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 22.03.2021г.

р. Тихая Сосна.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  цинк 1,7 ПДК, медь 1,7 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, ХПК 2,4 ПДК  (1,0км выше г.Алексеека), азот нитритный 1,0 ПДК, БПК5 1,3 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка), отбор 01.03.2021г; БПК5 1,1 ПДК, ХПК 1,9 ПДК (1,0км выше г.Алексеека), отбор 22.03.2021г.

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,5 ПДК, азот нитритный 3,3 ПДК, медь 1,8 ПДК,  цинк 1,6 ПДК, БПК5 2,7 ПДК, ХПК 2,3 ПДК  (1,5 км выше г. Короча), нефтепродукты 1,4 ПДК (0,2 км ниже г. Короча), отбор 01.03.2021г; азот аммонийный 1,1 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК,  медь 1,4 ПДК,  цинк 1,1 ПДК,  ХПК 1,7 ПДК (0,2 км ниже г. Короча), отбор 22.03.2021г.

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  медь 1,6 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, отбор 04.03.2021г; медь 1,9 ПДК, цинк 1,2 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 2,7 ПДК, отбор 14.03.2021г.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			             	Подлеснюк Л.В.