# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ М-Ц 2022 г.

### г. Старый Оскол

### 2022 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(март 2022 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 4 | 0,164 | 0,879 | 1 | 25.03;13 ч. | З | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,007 | 0,019 | 1 | 29.03; 07 ч. | ЗЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 1,0 | 3,7 | 13 | 12.03; 19 ч. | ЮЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,033 | 0,124 | 13 | 29.03; 19 ч. | З | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,015 | 0,048 | 1 | 25.03; 19 ч. | ЗЮЗ | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 0 | 0,008 | 0,035 | 13 | 24.03; 19 ч. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В марте месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.  В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ составило 1,09 ПДКс.с.. Было выявлено 4 случая превышения макимально-разовой ПДКм.р. по взвешенным веществам: на посту №1 (мкр. Лебединец, 11)  2 случая 25.03 в 13 часов при  западном направлении ветра - 1,76 ПДКм.р. , 28.03 в 07 часов при запад-северо-западном направлении ветра - 1,17 ПДКм.р.; на посту №2 (ул.Октябрьская, 5) 26.03 в 13 часов при юго-западном направлении ветра — 1,33 ПДКм.р.;  на посту № 13 (мкр. Жукова, 29а) 26.03 в 13 часов при юго-западном направлении ветра — 1,03 ПДКм.р..

Приземные среднемесячные концентрации в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г.   повысились по взвешенным веществам, диоксиду и оксиду азота, формальдегиду; незначительно понизились по оксиду углерода; остались на прежнем уровне по диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  марте составила  -2,1 оС

(N =  -2,80С). Сумма  выпавших  осадков составила 39,2 мм или 131% от нормы (N =30 мм). В течение месяца преобладали ветры северного направления со средней скоростью  4,7 м/с. В марте месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, снежных зерен, мороси. Замер кислотности производился в 5 пробах. Осадки 3-4, 4-5 марта имели нейтральную среду с рН  6,23 и 6,32; осадки 2-3, 10-11, 29 марта имели  щелочную среду с рН от 6,79 до 6,92.  Значения гамма-излучения в марте месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 10 до 15 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКс.с. |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.22 | 0,0018 | 0,074 | 1,0 | 0 | 0,013 | 0,093 | 0,0028 | 0,20 |
|  | 2 | 01.22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 13 | 01.22 | 0 | 0,010 | 0,0076 | 0 | 0,012 | 0,029 | 0,0027 | 0,20 |
| Губкин | 3 | 01.22 | 0 | 0,0018 | 0,21 | 0 | 0,0052 | 0,0011 | 0 | 0,14 |
| Старый Оскол | 1 | 02.22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  | 2 | 02.22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  | 13 | 02.22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Губкин | 3 | 02.22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В  марте были отобраны пробы воды на 9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  железо общее 1,0 ПДК,  нефтепродукты 1,2 ПДК  (9 км ниже  г.Губкин), азот нитритный 1,7 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, медь 2,6 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, БПК5  1,4 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол.   Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот аммонийный 7,4 ПДК, фосфаты 1,1 ПДК, марганец 3,4 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, медь 3,4 ПДК, БПК5  2,9 ПДК, ХПК 1,9 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитритный 1,6 ПДК, медь 2,0 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец 1,4 ПДК, БПК5  1,3 ПДК , ХПК 1,8 ПДК (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,1 ПДК, БПК5  2,4 ПДК , ХПК 2,3 ПДК (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 5,8 ПДК, азот нитритный 1,6 ПДК,  фосфаты 3,9 ПДК, кремний 1,0 ПДК,  сульфаты  1,2  ПДК (21км ниже г. Белгород).

р. Болховец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  фосфаты 1,8 ПДК,  нефтепродукты 1,8 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, ХПК 1,7  ПДК (0,5 км выше устья г.Белгород).

р. Нежеголь. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,2 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК (16 км выше г.Шебекино), медь 2,8 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, ХПК 1,9  ПДК (10,6 км ниже г.Шебекино).

р. Тихая Сосна. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,3 ПДК, медь 1,4 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 1,6  ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  нефтепродукты 1,2 ПДК, БПК5 1,4 ПДК (4 км выше г. Короча), ХПК 1,4  ПДК (0,2 км ниже г.Короча).

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,5 ПДК, азот нитритный 1,0 ПДК,  фосфаты 1,6 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, медь 1,1 ПДК, ХПК 1,7  ПДК, БПК5 1,4 ПДК (в черте с.Козинка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  		                       		Подлеснюк Л.В.