# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА НОЯБРЬ  М-Ц  2020 г.

### г. Старый Оскол

### 2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(ноябрь 2020г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 216 | 0 | 0,11 | 0,3 | 1 | 09.11; 13 ч. | С | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 216 | 0 | 0,007 | 0,014 | 1 | 24.11; 19 ч. | З | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 216 | 0 | 0,8 | 1,9 | 1 | 06.11;13 ч.. | З | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 216 | 0 | 0,023 | 0,038 | 2 | 13.11; 07 ч. | ЗСЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 72 | 0 | 0,010 | 0,015 | 1 | 30.11; 13 ч. | ЮВ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 216 | 0 | 0,011 | 0,027 | 13 | 28.11; 19 ч. | ЮЮВ | 0,01 | 0,05 |

В ноябре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в ноябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2020г.   понизились по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду;  остались на прежнем уровне по диоксиду серы и оксиду азота.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  ноябре составила 1,3  оС

(N =  - 0,5 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 53,7 мм или 117 % от нормы (N=46 мм). В течение месяца преобладали ветры западного направления со средней скоростью 4,0 м/с. В ноябре месяце осадки отмечались в виде дождя, мороси и снега. Замер кислотности в ноябре производился в 5 пробах. Осадки имели нейтральную среду с рН 6,57 до 7,50. Значения гамма-излучения в ноябре месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 12 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  бенз(а)пирена

(БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
|  | 2 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  | 13 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
| Губкин | 3 | 09.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| Старый Оскол | 1 | 10.20 | 0 | 0,023 | 0 | 0,021 | 0,041 | 0,073 | 0,010 |  |
|  | 2 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 10.20 | 0 | 0,047 | 2,3 | 0,015 | 0,035 | 0,076 | 0,016 |  |
| Губкин | 3 | 10.20 | 0 | 0,051 | 4,0 | 0,018 | 0,041 | 0,049 | 0,029 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в ноябре отбиралась на 8 водных объектах, в 9 пунктах, в 17 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,1 ПДК, ХПК 1,3 ПДК.

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,1 ПДК, азот нитритный 9,4 ПДК, фосфаты 5,6 ПДК, медь 2,0 ПДК,  марганец 2,8 ПДК (6 км. ниже г. Белгород); кремний 1,5 ПДК,  ХПК 2,8 ПДК, БПК5 3,4 ПДК  ( 21 км ниже г.Белгород).

р. Нежеголь.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 2,1 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, медь 1,0 ПДК,   ХПК 2,3 ПДК (16 км выше г.Шебекино), кремний  1,5 ПДК,  БПК5 1,4 ПДК (10,6 км ниже г.Шебекино).

р. Тихая Сосна.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,3 ПДК, сульфаты 1,5 ПДК, медь 1,8 ПДК  (1,0 км выше г.Алесеевка), азот нитритный  1,7 ПДК,  БПК5 1,6 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Короча.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,3 ПДК, медь 1,5 ПДК, ХПК 1,7 ПДК (1,5 км выше г.Короча), сульфаты 1,2 ПДК,  БПК5 1,7 ПДК (0,2 км ниже  г.Короча) .

р. Ворскла.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот амонийный 1,1 ПДК, фосфаты 1,6 ПДК, кремний 1,4 ПДК, сульфаты 1,3 ПДК,  нефтепродукты 1,2 ПДК, ХПК 3,1 ПДК, БПК5 1,4 ПДК.

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,5 ПДК,  марганец 2,2 ПДК, БПК5 2,9 ПДК ( 0,7 км выше г.Губкин), азот аммонийный 1,6 ПДК, азот нитритный 7,1 ПДК, сульфаты 2,0 ПДК, железо общее 2,6 ПДК  (9 км выше г.Губкин),  медь  2,0 ПДК, ХПК 1,6 ПДК (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 4,5 ПДК, ХПК 2,5 ПДК, БПК5 3,5 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), азот аммонийный 7,0 ПДК,  азот нитртиный 1,7 ПДК,  фосфаты 2,3 ПДК, медь 1,4 ПДК (25 км ниже г.Старый Оскол), кремний 1,1 ПДК, нефтепродукты (п. Волоконовка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       		Подлеснюк Л.В.