# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ОКТЯБРЬ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(октябрь 2021г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора при максималь- ной концентрации | Направление ветра при максималь- ной концентра- ции | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | макси-мально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 3 | 0,100 | 0,587 | 1 | 28.10; 19 ч. | ЗЮЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,006 | 0,025 | 1 | 28.10; 07 ч. | З | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 0,9 | 2,6 | 13 | 25.10; 19 ч. | СЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,036 | 0,091 | 2 | 23.10; 13 ч. | ЮЮЗ | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,013 | 0,025 | 1 | 18.10; 07 ч. | ЗЮЗ | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 0 | 0,009 | 0,022 | 1 | 26.10; 13 ч. | ЮЗ | 0,01 | 0,05 |

В октябре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. Было выявлено 3 случая превышения  максимально-разовой ПДК по взвешенным веществам на ПНЗ № 1: 27 октября  в 13 часов — 1,02 ПДКм.р. при юг-юго-западном направлении ветра; 28 октября  в 07 часов - 1,09 ПДКм.р. при западном направлении ветра; 28 октября в 19 часов -  1,17 ПДКм.р. при запад-юго-западном направлении ветра.

Приземные среднемесячные концентрации в октябре 2021г. по сравнению с сентябрем 2021г. незначительно понизились по взвешенным веществам, диоксиду серы и формальдегиду; повысились по диоксиду азота; остались на прежнем уровне по оксиду углерода и оксиду азота.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в октябре составила 6,8 оС   (N =  6,3 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 2,6 мм или 6,3 % от нормы (N=41 мм). В течение месяца преобладали ветры восточного направления со средней скоростью 3,6 м/с. В октябре месяце осадки отмечались в виде дождя и мороси. Замер кислотности не производился. Значения гамма-излучения в октябре месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 12 до 16 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

4. Анализ проб атмосферного воздуха на содержание тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 08.20 | 0,09 |
|  | 2 | 08.20 | 0,08 |
|  | 13 | 08.20 | 0,09 |
| Губкин | 3 | 08.20 | 0,09 |
| Старый Оскол | 1 | 09.20 | 0,27 |
|  | 2 | 09.20 | 0,33 |
|  | 13 | 09.20 | 0,26 |
| Губкин | 3 | 09.20 | 0,17 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в октябре отбиралась на 5 водных объектах, в 5 пунктах, в 11 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,6 ПДК, азот нитритный 7,0 ПДК, медь 2,5 ПДК, ХПК 1,5 ПДК ( 7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийнный 2,5 ПДК, азот нитритный 3,5 ПДК,  фосфаты 2,1 ПДК, медь 2,4 ПДК, марганец 1,5 ПДК,  БПК5 2,4 ПДК (6 км. ниже г. Белгород);  ХПК 2,0 ПДК (21 км. ниже г. Белгород).

р. Тихая Сосна.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  медь 2,4 ПДК, ХПК 1,4 ПДК, БПК5 1,2 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка).

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 3,3 ПДК, азот нитритный  4,9 ПДК,  железо общее 1,8 ПДК  ( 9 км ниже г.Губкин), медь 2,8 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,7 ПДК, азот нитритный 5,2 ПДК, медь 2,4 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК, БПК5 2,0 ПДК, ХПК 2,0 ПДК ( 7  км ниже г.Старый Оскол),  фосфаты 1,6 ПДК, железо общее 2,2 ПДК   (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			                	Подлеснюк Л.В.