# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(январь 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 171 | 0 | 0,125 | 0,4 | 2 | 15.01; 13 час. | ЮЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 171 | 0 | 0,007 | 0,028 | 1 | 14.01; 13 час. | ЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 171 | 0 | 0,9 | 2,8 | 13 | 20.01; 19 час. | З | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 171 | 0 | 0,029 | 0,091 | 13 | 25.01; 13 час. | ЮВ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 57 | 0 | 0,011 | 0,019 | 1 | 11.01; 13 час. | СЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 171 | 0 | 0,011 | 0,031 | 13 | 23.01; 13 час. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В январе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в январе 2021г. по сравнению с декабрем 2020г. повысились по диоксиду азота и формальдегиду, незначительно повысились по оксиду углерода; остались на прежнем уровне по взвешенным веществам, диоксиду серы и оксиду азота.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  январе составила  - 4,0 оС

(N =  -8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 56,6 мм или 141,5 % от нормы (N= 40 мм). В течение месяца преобладали ветры юг-юго-восточного направления со средней скоростью 4,4 м/с. В январе месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, снежных зерен, снежной крупы и мороси. Замер кислотности производился в 4 пробах. Осадки в январе имели щелочную среду с рН от 6,75 до 7,12. Значения гамма-излучения в январе месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 11 до 19 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 10.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 2 | 10.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
|  | 13 | 10.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 1 | 11.20г. | 0 | 0,022 | 1,5 | 0,014 | 0,040 | 0,13 | 0,025 | 0,64 |
|  | 2 | 11.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 13 | 11.20г. | 0 | 0,0088 | 0,49 | 0,017 | 0,026 | 0,074 | 0,022 | 0,71 |
|  | 1 | 12.20г. | 0 | 0,023 | 1,3 | 0,015 | 0,43 | 0,086 | 0,010 | 0,24 |
|  | 2 | 12.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
|  | 13 | 12.20г. | 0 | 0,015 | 1,3 | 0,018 | 0,035 | 0,11 | 0,011 | 0,25 |
| Губкин | 3 | 10.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  | 3 | 11.20г. | 0 | 0,016 | 0,64 | 0,019 | 0,023 | 0,046 | 0,0091 | 0,52 |
|  | 3 | 12.20г. | 0 | 0,070 | 7,9 | 0,016 | 0,031 | 0,063 | 0,014 | 0,21 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в январе отбиралась на 5 водных объектах, в 5 пунктах, в 11 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железо общее 2,1 ПДК   (9,0 км ниже г.Губкин);  азот нитритный 1,5  ПДК, медь 1,7 ПДК,  ХПК 2,2 ПДК,  БПК5 1,5  ПДК (1,3 км выше устья г. Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 8,4 ПДК, фрсфаты 1,1 ПДК, железо общее 1,0 ПДК, медь 2,1 ПДК, ХПК 3,4 ПДК ( 7км ниже  г. Старый Оскол), азот нитритный 1,3  ПДК, БПК5 3,8 ПДК (25 км ниже г. Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец 5,7 ПДК,  ХПК 1,7 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: ХПК 2,9 ПДК, медь 1,8 ПДК,  БПК5 2,7 ПДК (6,0 км ниже г. Белгород);азот аммонийный 4,4 ПДК, фрсфаты 3,0 ПДК, цинк 1,0 ПДК, марганец 10,7 ПДК (21 км ниже г. Белгород).

р. Тихая Сосна. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:   медь 2,8 ПДК,   ХПК 2,1 ПДК, БПК5 1,3 ПДК, азот нитритный 1,7 ПДК,  цинк 3,3 ПДК, (0,5 км ниже г.Алексеевка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       	Подлеснюк Л.В.