# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ИЮЛЬ  М-Ц  2020 г.

### г. Старый Оскол

### 2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(июль 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 243 | 0 | 0,17 | 1,2 | 1 | 08.07; 07 час. | штиль | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 243 | 0 | 0,008 | 0,024 | 1 | 28.07; 07 час. | ВСВ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 243 | 0 | 1,42 | 5,3 | 1 | 03.07; 19 час. | ЮЮВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 243 | 0 | 0,024 | 0,060 | 13 | 29.07; 19 час. | ЮЮЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 81 | 0 | 0,012 | 0,028 | 1 | 29.07; 19 час. | ЮЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 243 | 0 | 0,025 | 0,059 | 13 | 03.07; 13 час. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В июле месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол были отмечены  случаи превышения макимально-разовых ПДКм.р. по формальдегиду: на посту № 1 (мкр. Лебединец, 11) 02. 07 в 13 ч. - 0,057 мг/м3 (1,14 ПДКм.р.)  при штиле и 20 случаев на посту № 13 (м-н Жукова, 28) от 0,052 мг/м3  (1,04 ПДКм.р.) до 0,058 мг/м3  (1,16 ПДКм.р.).  Отмечены 2 случая превышения ПДК м.р   на ПНЗ № 1 по  взвешенным веществам 08.07 в 07 час. - 1,2 мг/м3 (2,4 ПДКм.р.) при штиле и в 19 час. - 0,6 мг/м3 (1,2 ПДКм.р.) при север-западном направлении ветра; а также один случай превышения  ПДК м.р   по оксиду углерода 03.07 в 19 час. - 5,3  мг/м3 (1,06 ПДКм.р.) при юг-юго-восточном направлении ветра.

Приземные среднемесячные концентрации в июле 2020г. по сравнению с июнем 2020г.  повысились по взвешенным веществам, оксиду азота и формальдегиду; понизились по оксиду углерода и диоксиду азота; остались на прежнем уровне по  диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  июле составила 21,5 оС

(N =  19,8 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 68,2 мм или  95% от нормы (N=72 мм). В течение месяца преобладали ветры западного направления со средней скоростью 3,1 м/с. В июле месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в 7 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,55 до 7,32. Значения гамма-излучения в июле месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 12 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 03.20 | 0 | 0,055 | 2,8 | 0,017 | 0,061 | 0,062 | 0,0042 | 0,34 |
|  | 2 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
|  | 13 | 03.20 | 0 | 0,039 | 2,8 | 0,015 | 0,057 | 0,077 | 0,0058 | 0,54 |
|  | 1 | 04.20 | 0,0073 | 0,21 | 9,3 | 0,019 | 0,042 | 0,10 | 0,011 | 0,13 |
|  | 2 | 04.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  | 13 | 04.20 | 0,0031 | 0,078 | 5,0 | 0,017 | 0,058 | 0,19 | 0,015 | 0,09 |
|  | 1 | 05.20 | 0,0011 | 0,036 | 2,2 | 0,017 | 0,034 | 0,071 | 0,0050 | 0,10 |
|  | 2 | 05.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | 13 | 05.20 | 0 | 0,019 | 0,18 | 0,015 | 0,073 | 0,083 | 0,0038 | 0,14 |
| Губкин | 3 | 03.20 | 0 | 0,033 | 0,091 | 0,016 | 0,035 | 0,061 | 0,0015 | 0,37 |
|  | 3 | 04.20 | 0 | 0,044 | 1,9 | 0,019 | 0,062 | 0,068 | 0,013 | 0,04 |
|  | 3 | 05.20 | 0 | 0,020 | 1,3 | 0,018 | 0,046 | 0,070 | 0,0060 | 0,08 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в июле отбиралась на 4 водных объектах, в 4 пунктах, в 9 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 1,3 ПДК, медь 6,1 ПДК,  ХПК 1,1 ПДК.

Водохранилище. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 16,8 ПДК ( 6 км ниже г. Белгород), отбор 06.07.2020г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 8,3 ПДК,  ХПК 1,9 ПДК,  БПК5 3,4 ПДК ( 6 км. ниже г. Белгород),  фосфаты 3,7 ПДК, азот аммонийный 4,4 ПДК (21 км ниже г. Белгород).

р. Осколец.   Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  БПК5 3,2 ПДК ( 0,7 км выше г.Губкин),  азот  нитритный 6,3 ПДК, железо общее 2,9 ПДК, фосфаты 2,8 ПДК ( 9 км выше г.Губкин), медь 5,5 ПДК,  ХПК 2,5 ПДК (1,3 км выше устья гСтарый Оскол).

р. Оскол.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот амонийному  8,9 ПДК, медь 2,1 ПДК, нефтепродукты 1,5 ПДК, БПК5 2,0 ПДК, ХПК 2,4 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол),  азот нитритный  2,9 ПДК, железо общее 2,8 ПДК, фосфаты 4,9 ПДК (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			    		Подлеснюк Л.В.