МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА АВГУСТ  М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(август 2019 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 243 | 0 | 0,14 | 0,3 | 1 | 26.08; 19ч. | ССВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 81 | 0 | 0,007 | 0,020 | 1 | 02.08; 07 ч. | СЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 243 | 0 | 1,1 | 3,1 | 1 | 20.08; 19 ч. | ВСВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 243 | 0 | 0,022 | 0,046 | 13 | 29.08;19 ч. | В | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 81 | 0 | 0,010 | 0,014 | 1 | 08.08; 19 ч. | ЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 243 | 3 | 0,019 | 0,066 | 2 | 08.08; 13 ч. | ЮЗ | 0,01 | 0,05 |

В августе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол на посту №1 (м-н Лебединец, 11) было зафиксировано  превышение макимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду 27.08 на 19 час. при  север-северо-западном направлении ветра - 0,054  мг/м3 (1,2 ПДКм.р.). На ПНЗ № 2 (ул. Октябрьская, 5) обнаружено 14 случаев превышения макимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду от 1,04 ПДКм.р. до 1,32 ПДКм.р. . Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г.  понизились по взвешенным веществам; повысились по диоксиду серы, оксиду углерода и формальдегиду;  остались на прежнем уровне по диоксиду и оксиду азота.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  августе составила  19,0 оС

(N =  18,8 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 21,6 мм или 35 % от нормы (N=62 мм). В течение месяца преобладали ветры северного направления со средней скоростью 3,3 м/с. В августе месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в 3 пробах. Осадки имели щелочную среду  рН от 7,20 до 7,25. Значения гамма-излучения в августе месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 8  до 14 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 06.19 | 0 | 0,036 | 2,8 | 0 | 0,017 | 0,072 | 0,0080 | 0,05 |
|  | 2 | 06.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  | 13 | 06.19 | 0 | 0,020 | 1,6 | 0 | 0,018 | 0,056 | 0,0095 | 0,13 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в августе отбиралась на 7 водных объектах, в 8 пунктах, в 15 створах.

р. Осколец. Обнаружено ВЗ по азоту нитритному 10,6 ПДК (9 км ниже г.Губкин),отбор 12.08.2019г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 2,8 ПДК ( 0,7 км выше г.Губ-кин), азот аммонийный 1,2 ПДК,  ХПК 2,0 ПДК  (9 км ниже г.Губкин), медь 1,5 ПДК (1,3 км выше г.Старый Оскол).

р. Оскол.  Обнаружено ВЗ по азот аммонийному 12,7 ПДК ( 7 км ниже г.Старый Оскол), и 11,1 ПДК (25 км ниже г.Старый Оскол), отбор 12.08.2019г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 1,3 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 1,5 ПДК, БПК5 1,9 ПДК, ХПК 2,7 ПДК (7 км ниже г. Старый Оскол), сульфаты 1,3 ПДК, медь 2,5 ПДК (п.Волоконовка).

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,5 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, медь 1,6 ПДК, БПК5 1,1 ПДК.

Водохранилище. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 25,0 ПДК (6 км ниже г. Белгород), отбор 05.08.2019г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,0 ПДК, медь 3,1 ПДК, ХПК 2,6 ПДК, БПК5 2,9 ПДК (6 км ниже г. Белгород).

р. Нежеголь.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: ХПК 1,7 ПДК, БПК5 1,3ПДК (16 км выше г.Шебекино),сульфаты 1,2 ПДК, азот нитритный 3,4 ПДК, медь 2,2 ПДК (10,6 км ниже  г. Шебекино).

р. Короча. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 1,7 ПДК, ХПК 1,2 ПДК (1,5 км выше г.Короча ), медь 3,0ПДК  (0,2 км ниже  г. Короча ).

р. Ворскла.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,1 ПДК, сульфаты 1,4 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК, медь 2,6 ПДК, ХПК 2,3 ПДК, БПК5 1,2 ПДК.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.