МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ИЮЛЬ  М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(июль 2019г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 243 | 0 | 0,16 | 1,3 | 13 | 25.07; 07 час. | ССЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 243 | 0 | 0,006 | 0,028 | 1 | 09.07; 07 час. | З | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 243 | 0 | 1,06 | 3,9 | 1 | 27.07; 19 час. | ССВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 243 | 0 | 0,022 | 0,059 | 2 | 13.07; 19 час. | ССЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 81 | 0 | 0,010 | 0,012 | 1 | 03.07; 07 час. | З | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 243 | 0 | 0,023 | 0,055 | 1 | 13.07; 13 час. | С | 0,01 | 0,05 |

В июле месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол было отмечено 3 случая превышения макимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду на посту №1 (мкр. Лебединец, 11): 13. 07 в 13 ч. - 0,055 мг/м3 (1,1 ПДКм.р.)  при северном направлении ветра;  16.07 в 19 час. - 0,052 мг/м3 (1,04 ПДКм.р.) при восток-юго-восточном направлении ветра; 20.07 в 13 час. -  0,055 мг/м3 (1,1 ПДКм.р.) при западном направлении ветра. Также было отмечено 2 случая превышения макимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду на посту №2 (ул. Октябрьская, 5): 20. 07 в 19 ч. - 0,054 мг/м3 (1,08 ПДКм.р.)  при западном направлении ветра;  23.07 в 13 час. - 0,055 мг/м3 (1,1 ПДКм.р.) при штиле. Были зафиксированы 2 случая превышения ПДК м.р   на ПНЗ № 13 по  взвешенным веществам 25.07 в 07 час. - 1,3 мг/м3 (2,6 ПДКм.р.) при север-северо-западном направлении ветра; 25.07 в 19 час. - 1,3 мг/м3 (2,6 ПДКм.р.) при север-северо-восточном направлении ветра.

Приземные среднемесячные концентрации в июле 2019г. по сравнению с июнем 2019г.  повысились по взвешенным веществам и формальдегиду; понизились по оксиду углерода и диоксиду азота; остались на прежнем уровне по оксиду азота и диоксиду серы.

2.Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  июле составила 18,6 оС

(N =  19,8 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 108,3 мм или  150% от нормы (N=72 мм). В течение месяца преобладали ветры запад-юго-западного направления со средней скоростью 3,5 м/с. В июле месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в 14 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН 6,10 от до 7,76 . Значения гамма-излучения в июле месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 9 до 12 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 06.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  | 2 | 06.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  | 13 | 06.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в июле отбиралась на 4 водных объектах, в 4 пунктах, в 9 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 1,4 ПДК, медь 3,1 ПДК, марганец 1,9 ПДК, ХПК 1,4 ПДК.

Водохранилище. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 10,5 ПДК ( 21 км ниже г. Белгород), отбор 15.07.2019г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 3,6 ПДК,  марганец 5,1 ПДК,  БПК5 3,0 ПДК ( 6 км. ниже г. Белгород),  медь 3,6 ПДК, ХПК 1,8 ПДК (21 км ниже г. Белгород).

р. Осколец.   Выявлены превышения по следующим ингредиентам: железо общее 2,0 ПДК, медь 3,6 ПДК, нефтепродукты 2,6 ПДК, БПК5 3,0 ПДК ( 0,7 км выше г.Губкин),  азот  нитритный 5,9 ПДК ( 9 км выше г.Губкин), ХПК 2,7 ПДК (1,3 км выше устья гСтарый Оскол).

р. Оскол.  Обнаружено ВЗ по азот амонийному 12,9 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), отбор 15.07.2019г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 4,3 ПДК, нефтепродукты 3,0 ПДК,  ХПК 2,8 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол),  азот нитритный  2,7 ПДК,  БПК5 2,0 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.