МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ОКТЯБРЬ  М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(октябрь 2019г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 243 | 0 | 0,121 | 0,3 | 1 | 15.10; 07 час. | ЮЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 243 | 0 | 0,006 | 0,015 | 1 | 10.10; 07час | Ю | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 243 | 0 | 0,9 | 3,9 | 1 | 29.10; 07 час. | СЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 243 | 0 | 0,018 | 0,037 | 13 | 18.10; 19 час. | СЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 81 | 0 | 0,010 | 0,012 | 1 | 12.10; 19 час. | ЮЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 243 | 0 | 0,011 | 0,041 | 13 | 21.10; 07 час. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В октябре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось.

Приземные среднемесячные концентрации в октябре 2019г. по сравнению с сентябрем 2019г. понизились по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота и формальдегиду.   По оксиду азота и диоксиду серы среднемесячные концентрации остались на прежнем уровне.

2.  Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в октябре составила 9,8 оС   (N =  6,3 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 88,7 мм или 216 % от нормы (N=41 мм). В течение месяца преобладали ветры южного направления со средней скоростью 4,1 м/с. В октябре месяце осадки отмечались в виде дождя, снега и мороси. Замер кислотности производился в 5 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,35 до 7,87. Значения гамма-излучения в октябре месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 10 до 14 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 08.19 | 0 | 0,11 | 3,5 | 0 | 0,040 | 0,12 | 0,021 | 0,08 |
|  | 2 | 08.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
|  | 13 | 08.19 | 0 | 0,031 | 2,2 | 0 | 0,059 | 0,12 | 0,034 | 0,41 |
|  | 1 | 09.19 | 0 | 0,10 | 7,0 | 0,018 | 0,068 | 0,13 | 0,011 | 0,13 |
|  | 2 | 09.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  | 13 | 09.19 | 0 | 0,055 | 0 | 0,018 | 0,10 | 0,15 | 0,0099 | 0,24 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в октябре отбиралась на 5 водных объектах, в 5 пунктах, в 11 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 2,0 ПДК, медь 2,0 ПДК, ХПК 1,1 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК.

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийнный 2,5 ПДК, азот нитритный 8,5 ПДК,  фосфаты 2,1 ПДК, медь 3,6 ПДК ,  ХПК 2,0 ПДК, марганец 2,0 ПДК, нефтепродукты 2,0 ПДК (6 км. ниже г. Белгород);  БПК5 2,7 ПДК (21 км. ниже г. Белгород).

р. Тихая Сосна.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  медь 3,4 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка);  БПК5 1,5 ПДК ( 0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный  7,0 ПДК, фосфаты 3,9 ПДК, ХПК 1,0 ПДК ( 9 км ниже г.Губкин), БПК5 2,5 ПДК (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: БПК5 2,7 ПДК  ( 3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 3,8 ПДК, азот нитритный 5,7 ПДК, фосфаты 2,3 ПДК, медь 3,3 ПДК, ХПК 1,5 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.